HUD车载平视系统

用户使用说明书

在使用本产品前，请详细阅读说明书，充分了解及发挥产品的所有功能。以便使您在体验速度的同时也保证自己的驾驶乐趣与行车安全。

- 产品描述

汽车抬头显示器，简称HUD。车辆在高速行驶，特别是夜间高速行车时，驾驶员低头观看仪表显示，此时如果前方遇到紧急情况，或许会因来不及采取有效措施而造成事故。为避免这种情况发生，抬头显示器（HUD）系统，它可以在行使过程中将仪表显示的重要信息（如车速）镜像到前风挡玻璃的驾驶员平视范围上，且显示位置，显示亮度自动感应，这样可以避免低头观看仪表盘，从而缩短眼球对前方的视觉盲区时间。避免在许多的限速路段中因超速而违章，更重要的是它能够使驾驶员在大视野不转移的条件下瞬间读数。

- 产品外观

HUD的各部件说明：

01. 电源开关

02.【左】键，向左拨动

03.【OK】键，垂直向下按

04.【右】键，向右拨动

05. 电源接口12VDC

- 功能说明

- 屏幕介绍

01. 车速显示区

02. 单位符号：KM/H-公里时速，MPH-英里时速。

03. 指南针显示区：显示当前的行驶方向。

E（东）， ES（东南）

S（南）， SW（西南）

W（西）， WN（西北）

N（北）， NE（东北）

04. 蜂鸣器，报警图标。

05. 系统设置图标。

06. 感光元件：随着外界亮度的变化自动调节显示亮度。

07. GPS信号指示：

闪烁显示 - 正在搜索卫星信号

常亮显示 - 已经搜到卫星信号

- 初次使用

连接好HUD显示器、数据线和汽车点烟器插座后，打开HUD电源开关，闪烁显示“Hud”，主机正常开机显示。

- 2种显示模式

在HUD主机在独立使用的时候，可以短按OK键切换显示的内容。

显示内容：车速 + 指南针

显示内容：车速

- 设置模式

在HUD正常工作状态下，长按【OK】键3秒，进入HUD设置界面。可以通过拨动左、右键切换需要设置项，按【OK】键进入设置。设置完成后再按【OK】键进行保存，8秒左右机器自动返回正常工作状态。

F-1. 设置：蜂鸣器（默认值：打开）

1：打开， 2：关闭

F-2. 设置：车速报警 （默认值：120KM/H）

F-3. 设置：HUD的显示亮度（默认值：00，自动）

数值越大，亮度越亮

F-4.设置：车速系数（默认值：100）

如果HUD上显示的车速与仪表盘不一致，可以调节此参数进行校准。

- 恢复出厂设置

步骤1：关闭主机的电源开关。

步骤2：按住【OK】键的同时打开电源开关。

步骤3：HUD中间显示“0”，出厂设置完成

- 安装及使用前准备

01. 使用附送的防滑垫放在驾驶台前方平坦的位置，HUD主机可以放在上面并随时调整位置。

02.  将数据线插入主机，在插入车上的点烟器接口，打开车辆钥匙。

03.  主机屏幕显示，可以正常使用。